## Slide 1
Broadcasting
I Technical Specifications
 |  | BRS-U808M | 
I G2B 25402154 |  |  | 
I 조달가격 9,350,000원 |  |  | 
I Choice Point
8in8out의 HDMI매트릭스 스위쳐 8 HDMI 2.0 및 HDCP 2.2 호환 HDMI 18Gbps 비디오 대역폭 최대 3840*2160/60Hz의 UHD 입출력 해상도 지원 HDMI 외부 오디오 L/R입력 및 출력 지원 전환 과정에서 이미지 무너짐, 검은색 화면 또는 깜박임 없는 Seamless전환 월 디스플레이 배치 지원(2*2, 2*4), 화면 확대, 베젤 설정기능 지원 다양한 출력 해상도설정 고급 EDID 관리(내부 EDID 또는 모든 출력 장치에서 복사) 전면 패널 버튼에 의한 편리한 제어 RS-232C의 PC제어, 네트워크 웹 GUI제어기능(제어 프로그램 별도) 저소음 팬 디자인 표준 랙 크기로 설치가 편리합니다.
Spec Item | Details
Video Input (note1) | 8 HDMI
Video Output | 8 HDMI
Audio Input | 8 HDMI Embedded Audio 8 Analog L/R, 3.5mm jack
Audio Output | 8 HDMI Embedded Audio 8 Analog L/R, 3.5mm jack
Video Input Format | max 3840*2160p60Hz
I/O Port | 1 RS-232C in 1 LAN, RJ-45(HTML5 Web & PC Control_옵션)
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | DC 12V
Power Consumption | 67W
Product Weight | 3.8Kg
Dimension(w*h*d) | 437 * 44 * 300
4K Routing Switcher
다채널 4K 영상·음성 신호를 통합 입력 받아 HDMI 기반으로 출력하는 올인원 매트릭스 스위처 장비로서, 회의실·강당· 관제실·교육시설 등 다양한 환경에서 저지연 및 심리스 기능을 적용하여 안정적인 영상 전환 및 분배 기능을 제공.