## Slide 1
Broadcasting
영상 방송, 녹화실, 원격 방송용으로 25배 광학 줌, 4K해상도 고 화질 출력영상의 PTZ 카메라와 신호 변환기, IR 리모트컨트롤러 등으로 구성되는 시스템
I Technical Specifications
 |  | PTZS–25U–P3(PTZ-25U) | 
I G2B 25497791 |  |  | 
I 조달가격 5,500,000원 |  |  | 
I Choice Point
◎ 카메라 Sony Ultra-HD 4K백라이트 및 스택형 1/2.3인치 이미지센서 고품질의 25배 광학줌 렌즈 적용 고화질 4K HDMI 및 3G SDI 동시 출력 Embedded Audio의 HDMI/ SDI출력 자동, 수동, 색온도 및 원 터치 화이트 밸런스 다중 초점 영역, 자동,수동, 원 터치 초점 지원 아날로그 스테레오 오디오 입력 255개의 프리셋 설정 및 10개의 단축키 지원 RS232/485/422 PELCO/VISCA, IP VISCA 원격 제어 표준ND UV편광 렌즈 구성 IR리모컨을 통한 제어가능 ★ 구성품 PTZ 카메라의 상세규격은 PTZ-25U의 제품사양서를 참조하여 주십시오. ◎ 신호컨버터 USB2.0 to RS485 컨버터 무 전원 변환방식 전송속도 : 300bps~3Mbps, Windoes 10 지원 MIC 인증번호 : LUS-LS-RS485
Spec Item(컨버터) | Details
LS-RS485 | USB↔485신호변환, 무전원1
Spec Item(카메라) | Details
이미지센서 | 1/2.3“ Exmor CMOS, 8.29메가픽셀
광학줌 | 25X
디지털줌 | 12X
조리개 | F1.6-2.8, F1.67-3.67, F1.6-4.3
수평화각 | Wide:67.9°/55.0°/41.6°, Tele:2.8°/2.3°/1.7°
화이트밸런스 | Auto, One Push, R/B Gain, Color Temp
S/N | ≥50dB
PTZ | 
팬(수평)각도 | -173° ~ +173°
틸트(수직)각도 | -53° ~ +90°
팬(수평)속도 | 0.05° ~ 100°/s
틸트(수직)속도 | 0.05° ~ 50°/s
프리셋 개수 | 255개
비디오출력 | 
비디오 포맷 | HDMI : 4K2160p25/30, 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60 SDI : 1080p25/30/50/60, 1080i50/60, 720p50/60
인터페이스 | 
USB | 1 USB
오디오 | 1 라인 입력 3.5mm
제어 | 2 RS-232 In/Out, 1 RS485/422
HDMI | 1 HDMI
SDI | 1 SDI
일반 | 
Protocol | VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | DC12V
Power Consumption | 15W
Product Weight | 1.3Kg
Dimension | 161 x 186 x 183 mm