## Slide 1
Broadcasting
관공서, 기업, 학교, 공공기관 등에서 영상회의시스템에 사용하는 장치로서 1/2.8“ CMOS 센서모듈과 2.14메가픽셀, 20배 광학줌 및 HDMI, SDI출력과 ONVIF출력, 강사자동추적기능, 고품질의 스피커폰제공 등으로 원격지에서 실시간 및 쌍방향으로 영상 회의가 가능하며 카메라, 마이크, 스피커를 일체형으로 제공하는 영상회의시스템
I Technical Specifications
 |  | PTZC–202A | 
I G2B 24727573 |  |  | 
I 조달가격 5,170,000원 |  |  | 
I Choice Point
◎ 카메라 딥러닝 AI기반의 고급 인체감지 및 추적기술 본 카메라는 강의실의 강사를 추적할 수 있습니다 카메라는 강사의 신체사이즈 확인해서 자동으로 조정이 됩니다. 뛰어난 장애물 잠금 및 간섭방지:카메라가 장애물에 간섭없이 계속 추적 추적하는 피사체가 오랫동안 움직이지 않거나, 미세하게 움직일 때, 또는 프로젝터나 제3자가 방해를 할 때에도 추적성능이 방해받지 않습니다. 조명과 빛들 다른 움직임의 간섭없이 특정표적을 정확하게 안정적으로 추적 목표물이 뒤돌아 있거나, 마스크를 쓰거나, 오랫동안 가만히 있을때 추적 효과에 영향을 주지 않습니다. 교실의 크기나 모양등 각기 다른 유형의 교실에 최적화된 제품입니다. IP(Network) 기능(H.265/H.264, 듀얼스트리밍) 다양한 인터페이스(HDMI 1.4, USB2.0, 3G-SDI, Audio In) 고화질의 2.14메가픽셀, 1/2.8” CMOS 센서, 20x 광학줌 채용 다양한 프로토콜지원(VASCA, PELCO-P. PELCO-D) IR리모컨을 통한 제어가능 삼각대 , 천장 설치가능, 벽설치 가능(옵션) ◎ 스피커폰 인터넷 전화 회의 : Zoom,MS Teams등의 회의 소프트 웨어 호환 360도 스마트 픽업 에코캔슬링 384ms 전이중 통화 기술 지능형 동적 노이즈 감소 HD오디오 플러그 앤 플레이 노이즈 캔슬링 컴팩트하고 휴대성이 뛰어난 디자인
Spec Item(스피커) | Details
오디오 대역폭 | 100~16Khz
감도 | -38dB
S/N | ≥ 65dB
연결 | USB 2.0
Product Weight | 0.25Kg
Operating Temperature | 0~40°C
Dimension | 155mm x 55mm x 155mm
Spec Item(카메라) | Details
이미지센서 | 1/2.8“CMOS, 2.14메가픽셀
초점거리 | f=5.2mm ~ 98mm
광학줌 | 20X
디지털줌 | 12X
조리개 | F 1.5~3.0
수평화각 | 59.5°~2.9°
셔터스피드 | 1/25~1/10,000s
화이트밸런스 | 자동,실내,실외,원푸시,수동,,자동주적
S/N | ≥50dB
PTZ | 
팬(수평)각도 | -170° ~ +170°
틸트(수직)각도 | -30° ~ +90°
팬(수평)속도 | 0.2° ~ 120°/s
틸트(수직)속도 | 0.2° ~ 80°/s
프리셋 개수 | 64개
비디오출력 | 
비디오형식 | 1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P/60/50
네트워크 | 
해상도 | 최대.1080P60
이미지 압축 형식 | H.265, H.264, NDI
오디오 압축 형식 | AAC
프로토콜 | HTTP,TCP,UDP,RTSP,RTMP,ONVIF, NDI
USB | 
USB인터페이스 | USB2.0B타입
UVC | 지원
비디오 포맷 | 1920x1080/30p
인터페이스 | 
USB | 1 USB
오디오 | 1 라인 입력 3.5mm
제어 | 1 RS-232 In, 1 RS-232 Out/RS-485
HDMI | 1 HDMI
LAN | 1 LAN
SDI | 1 SDI
일반 | 
Protocol | VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | DC12V
Power Consumption | 15W
Product Weight | 1.1Kg
Dimension | 176mm×136mm×169mm