## Slide 1
Broadcasting
관공서, 기업, 학교, 공공기관등에서 영상회의시스템에 사용하는 장치로서 1/2.8“ HD급 CMOS 센서모듈과 최대 2.07메가픽셀, 20배 광학줌 및 HDMI출력, USB3.0, ONVIF, 고품질의 스피커폰제공 등으로 원격지에서 실시간 및 쌍방향으로 영상 회의가 가능하며 카메라, 마이크, 스피커를 일체형으로 제공하는 영상회의시스템
I Technical Specifications
 |  | PTZC–200 | 
I G2B 25604474 |  |  | 
I 조달가격 2,860,000원 |  |  | 
I Choice Point
◎ 카메라 1/2.8”, 2.07 메가픽셀 CMOS MOS센서로 1920*1080 60프레임 해상도를 제공 20배광학줌 및 디지털 10배줌 제공 최적의 정확성, 속도, 안정성을 제공하는 Auto Focus알고리즘 적용 고급 2D/3D노이즈 감소 기술을 사용하여 저 노이즈, 고SNR 구현 다양한 비디오 출력(HDMI, USB2.0, USB3.0, LAN)지원. 다양한 비디오 압축 포맷 지원(H.265/H.264) 다양한 오디오 입력, 압축포맷지원(AAC, MP3, G.711A 오디오 인코딩) 오디오 인코딩(AAC, MP3/ 16000, 32000, 44100, 48000 샘플링 주파수) (G.711A/ 8000 샘플링 주파수만 지원) 멀티 네트워크 프로토콜(ONVIF, GB/T28181, RTSP, RTMP 프로토콜, RTMP 푸시모드, 스트리밍 미디어 서버(Wowza, FMS))지원 멀티 제어(RS232, RS232캐스케이딩)지원 다양한 제어 프로토콜(VISCA, PELCO-D, PELCO-P)자동 인식 지원 슬립모드 지원(절전모드에서 400mW 미만) 최대255개의 프리셋 설정지원( 리모컨 프리셋 최대10개) 원격강의, 웹캐스팅,화상회의,원격교육등에 다량한 활용가능 ◎ 스피커폰 8개의 마이크 Beamforming, 4.5미터 무지향성 픽업 내장 에코 및 노이즈 캔슬링 알고리즘 단방향 USB-C-USB-C 보조 cascading, 마스터-슬레이브 재사용 지원 단일 5W 풀레인지 스피커 상태 표시를 위한 3색 LED 인디케이터 바 USB 플러그 앤 플레이, Windows/Mac OS/Android/Linux와 호환 가능
Spec Item(카메라) | Details
이미지센서 | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor, 2.07 메가픽셀
광학줌 | 20X
디지털줌 | 10X
조리개 | F 1.8~2.9
수평화각 | 60.04°~3.45°
화이트밸런스 | Auto/Manual/One-push/3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K
S/N | ≥55dB
PTZ | 
팬(수평)각도 | -170° ~ +170°
틸트(수직)각도 | -30° ~ +90°
팬(수평)속도 | 0.1° ~ 60°/s
틸트(수직)속도 | 0.1° ~ 30°/s
프리셋 개수 | 255개
비디오출력 | 
비디오 포맷 | 1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P/60/50
네트워크 | 
해상도 | 최대.1080P60
이미지 압축 형식 | H.265, H.264
오디오 압축 형식 | AAC
프로토콜 | RTSP, RTMP, ONVIF
USB | 
USB인터페이스 | USB3.0
UVC | 지원
비디오 포맷 | 1080P60/50/30/25
인터페이스 | 
USB | 1 USB3.0, 1 USB2.0
오디오 | 1 라인 입력 3.5mm
제어 | 1 RS-232
HDMI | 1 HDMI
LAN | 1 LAN
일반 | 
Protocol | VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | DC12V
Power Consumption | 12W
Product Weight | 1.1Kg
Dimension | 150mm x 167.5mm x 150mm
Spec Item(스피커) | Details
마이크 | 
Pickup | 8어레이 마이크, 4.5미터 픽업 반경, 360° pickup
샘플링 주파수 | 48kHz 샘플링(USB)/16kHz 샘플링(Bluetooth)
S/N | ≥ 65dB
스피커 | 
출력 | 1x 5W Full-Range 스피커
오디오 | 
에코 제거 | 지원
노이즈 억제 | 지원
Auto Gain | 지원
인터페이스 | 
포트 | 1x USB-C/ USB 2.0
전원 공급 장치 | 1x USB-C 전원 입력 포트
일반 | 
버튼 | 전원 /응답 /볼륨 다운 /음소거 /볼륨 업 /전화 끊기
Power Requirements | 전원 어댑터/ USB-C
Operating Temperature | 0~40°C
Product Weight | 0.58Kg
Dimension | 150mm x 45mm x155mm