## Slide 1
Broadcasting
관공서, 기업, 학교 등에서 영상회의시스템에 사용하는 장치로서 UHD급의 842만화소의 1/2.5“ 이미지 센서모듈과 최대 842만화소, 31배 광학줌 및 HDMI, SDI출력, AI자동 인물추적기능, VISCA/PELCO-P/D 프로토콜지원 및 스피커폰 제공 등으로 실시간 영상 회의가 가능하며 PTZ카메라와 스피커 폰을 유선 일체형으로 제공하는 영상회의시스템
I Technical Specifications
 |  | PTZC–310A 4K | 
I G2B 26170515 |  |  | 
I 조달가격 5,500,000원 |  |  | 
I Choice Point
◎ 카메라 4K 해상도, 842만 화소의 1/2.5인치 이미지센서 고품질의 31배 광학줌 렌즈 적용 4K60P(3840*2160, 60P)의 HDMI 출력 다양한 동시 출력지원(HDMI, SDI, USB(UVC), 유선LAN) 오디오 입력 기능(표준 AAC, G.711A 인코딩 지원) AI 자동추적기능(인물의 얼굴, 사람형상 추적) 모드지원 255개의 프리셋 설정 지원(리모컨은 10개) 다중 제어 프로토콜 지원(VISCA, PELCO-P/D) RS-485 및 RS-232 IN/OUT의 캐스케이딩 제어연결 지원 다중 네트워크 프로토콜 지원(Onvif, VISCA) IR 모드, 2.4G 무선모드 선택에 의한 리모컨을 통한 제어가능 네트워크 NDI 신호형식의 출력 지원 LAN포트의 POE+전원 기능지원 ◎ 스피커 폰 360 °의 전방향 마이크 마이크 범위 3M (max5M) 음향 반향(에코) 제거(AEC)기능 자동 이득제어(AGC)기능 단일 5W출력 스피커 상태 표시를 위한 LED USB 플러그 앤 플레이, Windows/Mac OS/Android/Linux와 호환 가능 소프트 웨어 호환성 : Zoom, Teams, WebEx, Google Meet, OBS등
Spec Item(스피커) | Details
마이크 | 
Pickup | Omni-directional (360° pickup range) pickup
샘플링 주파수 | 48kHz 샘플링 속도(USB)
S/N | ≥ 65dB
스피커 | 
출력 | 1x 5W
오디오 | 
에코 제거 | 지원
노이즈 억제 | 지원
Auto Gain | 지원
인터페이스 | 
포트 | 1 USB-C, USB 2.0
전원 공급 장치 | 1 USB-C 전원 입력 포트
일반 | 
버튼 | 마이크 ON/OFF, 볼륨 업, 볼륨 다운, 스피커 ON/OFF
Power Requirements | 전원 어댑터/ USB-C
Operating Temperature | 0~40°C
Product Weight | 0.34Kg
Dimension | 140mm x 37mm x 135mm
Spec Item(카메라) | Details
이미지센서 | 1/2.5인치(10.16mm) 고품질 CMOS 센서, 842만화소, 16:9
광학줌 | 31X
디지털줌 | 16X
조리개 | F 1.3~4.8
수평화각 | 68.2°~2.6°
화이트밸런스 | 자동/수동/원키 화이트 밸런스/지정 색온도 (2400-7100K, 100단위로 조정 가능)
S/N | ≥50dB
PTZ | 
팬(수평)각도 | -170° ~ +170°
틸트(수직)각도 | -30° ~ +90°
팬(수평)속도 | 0.1° ~ 60°/s
틸트(수직)속도 | 0.1° ~ 30°/s
프리셋 개수 | 255개
비디오출력 | 
비디오 포맷 | HDMI : 3840*2160P/1920*1080P/60/59. 94/50/30/29.97/25, 720P60/59.94/50 SDI : 1080P60/59.94/50/30/29.97/25, 1080I60/50/59.94, 720P60/59.94/50
네트워크 | 
해상도 | 메인 스트림 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 서브 스트림 1920*1080/1280*720/640*360
이미지 압축 형식 | H.265, H.264
오디오 압축 형식 | AAC, G. 711A
프로토콜 | RTSP, RTMP, ONVIF
USB | 
USB인터페이스 | USB3.0
UVC | 지원
비디오 포맷 | 1920x1080, 1280x720
인터페이스 | 
USB | 1 USB3.0
오디오 | 1 라인 입력 3.5mm
제어 | 2 RS-232 In/Out, 1 RS-485
HDMI | 1 HDMI
LAN | 1 LAN
일반 | 
Protocol | VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | DC12V, POE지원
Power Consumption | 18W
Product Weight | 1.4Kg
Dimension | 151mm x 151mm x 181mm