## Slide 1
Multimedia 교육용장비
I Technical Specifications
 |  | BDS–LECASTER 4K4-1 | 
I G2B 25714591 |  |  | 
I 조달가격 13,200,000원 |  |  | 
I Choice Point
◎ 저장장치(AV스위쳐 수업녹화 장치) 4채널 HDMI입력으로 최대 3840*2160해상도지원(720p, 1080p, 2160/30p) 임베디드 시스템 설계로 저전력, 높은 안정성 지원 전면에 착탈식 고속 하드 드라이브 Bay 제공 외부 아날로그 오디오입력 5개 동시 녹화 및 MP4, TS 선택 가능(녹화 채널별 설정) 라이브 스트리밍 지원(RTMP, HLS) 지원(최대 6채널) 레이아웃 출력의 멀티화면, 전환 효과, 로고 기능 지원 전면 패널 버튼에 의한 편리한 제어 녹화, 녹화일시정지, 스트리밍 기능의 유선 3버튼제어(옵션) ◎ PTZ카메라 AI형 자동 추적 기능 최대 842만 화소, 3840x2160 의 해상도. 3G SDI, HDMI 2.0, LAN 3개의 동시 출력. 다양한 제어 (RS-232, RS-485, 네트워크) ◎ 녹화스위쳐 제어 프로그램 AV 스위쳐 수업녹화장치에 설치 제공
4K 수업자동녹화시스템
학교, 관공서, 공공기관 등에서 콘텐츠 녹화에 사용하는 장치로서 저장 장치(PRO-LIVECASTER 4K4) 및 자동 추적
형 카메라(BP-2030A 4K) 등으로 구성된 수업 자동 녹화시스템
Spec Item (카메라) | Details
이미지센서 | 1/1.8" SONY UHD CMOS 센서 (최대 8.42메가픽셀)
광학줌 | 20x
디지털줌 | 16x
조리개 | F1.58 ~ F3.95
수평화각 | 60° ~ 3.5°
화이트밸런스 | Automatic, indoor, outdoor, one touch, manual
S/N | ≥55dB
PTZ | 
팬(수평)각도 | ±162.5°
틸트(수직)각도 | -30° ~ +90°
팬(수평)속도 | 1.8°~80°/S
틸트(수직)속도 | 1.5°~49°/S
프리셋 개수 | 최대255개
비디오출력 | 
비디오 포맷 | 4KP60/50/30,1080P60/50/30/25,1080i60/50,720P/60/50
네트워크 | 
해상도 | 메인 스트림 3840x2160, 1920x1080, 1280x720 서브 스트림 720x576, 720x480, 320x240
이미지 압축 형식 | H.265/H.264/MJPEG
오디오 압축 형식 | AAC, G711
프로토콜 | NDI®¦HX2(optional), SRT, TCP/IP, HTTP,RTSP,RTMP(s),Onvif,DHCP,Multicast
USB | 
USB 타입 | USB C 타입
UVC | 지원
비디오 포맷 | YUY2: 최대1080P@30fps H.264 AVC/SVC: 최대2160P@30fps H.265 SVC: 최대2160P@30fps MJPEG: 최대 2160P@30fps
인터페이스 | 
USB | 1 USB
오디오 | 1 라인 입력 3.5mm
제어 | 2 RS-232 In/Out, 1 RS-485
HDMI | 1 HDMI
LAN | 1 LAN
SDI | 1 SDI
일반 | 
Protocol | VISCA, PELCO-P. PELCO-D
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | DC12V
Power Consumption | 18W
Product Weight | 1.1Kg
Dimension | 223mm*165mm*154.8mm
Spec Item (수업녹화장치) | Details
Video Input (note1) | 4 HDMI
Video Output | 2 HDMI
UVC Output | 1 USB 3.0
Audio Input | 4 HDMI Embedded Audio 4 Analog L/R, 3.5mm Jack
Audio Output | 1 HDMI Embedded Audio(Layout) 1 Analog L/R, 3.5mm Jack
Video Input Format | 640*480p, 720p, 1080p, 3840*2160/30p
Video Output Format (Lay out) | 3840*2160, 1920*1080
착탈식 HDD Bay | 1, 1TB(max 2TB 장착가능)
I/O Port (Front) | 2 USB 2.0
I/O Port (Rear) | 3 RS-232C, 3pin 터미널 2 USB-A 2.0 1 USB-A(UVC) 1 LAN, RJ-45
녹화 파일 형식 | MP4, TS
Streaming Format | RTMP, RTSP, HLS
전면 버튼 | 전원, 10버튼 제어
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C
Power Requirements | DC 19V
Power Consumption | 41W
Product Weight | 약 4.0Kg
Dimension | 430mm(W) x 44mm(H) x 320mm(D) 받침대, 손잡이제외