## Slide 1
기타장비
학교 및 관공서 등의 건물내에서 영상 및 음성 신호를 네트워크 신호로 변조하여 원격 송수신할 수 있는 기기.
I Technical Specifications
 |  | BLC-100TU | 
I G2B 25873378 |  |  | 
I 조달가격 660,000원 |  |  | 
I Choice Point
4K60P의 HDMI 신호를 변조하여 RJ-45의 UTP 케이블에 전송. HDBaseT(HDBT)전송규격으로 고화질, 초저지연의 HDMI 신호전송가능. PoC 기능으로 변조기의 송신용 또는 수신용의 어느 한쪽에 전원 연결 사용. HD급의 1080p신호를 150M 이상 연장가능(UTP Cat.6) 4K급의 영상신호를 최대 100M 연결가능(UTP Cat.6) RS-232C 3pin 터미널 연결 제어가능(옵션) IR 리모트 제어선 연결 가능(옵션)
HDMI Extender (HDBT)
Spec Item | Details
입력 | 1* HDMI
출력 | 1* HDMI Loop 1* UTP(RJ-45)
오디오 출력 | x
HDMI 신호형식 | HDMI 2.0
HDCP 지원규격 | HDCP 2.2/ HDCP 1.4
비디오 대역폭 | Max 18Gbps
비디오 해상도 | Max 4K60Hz, 4:4:4
IP Cable 전송 형식 | HDBaseT 변조
IR 신호 입력/ 출력(옵션) | O
RS-232C 3pin(옵션) | O
RJ-45 단자 | O
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | DC24V
Power Consumption | 9.4W
Product Weight | 0.25Kg
Dimension | 139*21*65