## Slide 1
기타장비
I Technical Specifications
 |  | PRO–LIVECASTER 300HS | 
I G2B 24483862 |  |  | 
I 조달가격 7,940,000원 |  |  | 
I Choice Point
고화질 MP4와 TS파일동시녹화 및 다채널녹화 (모드옵션) 멀티PIP(입력, PC자료, 임의크기, 위치, Mask등) 템플릿의 프리셋설정 및 저장 다양한(FADE, WIPE, CUT)전환효과의 AV스위쳐 출력기능 다양한 녹화해상도(320*180, ~1920*1080)설정 및 파일 재생기능 H.264(CPU Quick Sync)에 의한 HW 인코딩기능 입력영상의 H/V-Flip 및 Crop설정기능 오디오 믹서 및 10band EQ설정기능 인트로 영상, 로고, 메시지작성, 문자자막 합성기능 유튜브등 다양한 방송업로드 및 스트리밍(RTMP, UDP, HLS)기능 Live입력의 크로마키, 루마키 합성출력기능 녹화 완료 후 원격 FTP파일 전송기능 강사 자동추적의 PTZ카메라 제어(딥 러닝 이미지 검출)기능 원격 멀티 통합제어프로그램(BMR) 제공(옵션)
학교·관공서·기업 등에서 사용하는 수업자동녹화 및 비대면 강의용 AV스위쳐 시스템으로, 고화질 녹화, 스트리밍, PIP, 자막합성, 강사 자동추적 등 다양한 콘텐츠 제작 기능을 지원하는 통합 방송 장비
Spec Item | Details
Video Input(note1) | 2 HDMI, 2 SDI/ 3 USB Cam (동시 3ch)
Video Output(note2) | 1 HDMI, 1 DVI , 1DP with Graphic Main/Sub1선택
Audio Input | 2 HDMI/SDI Embedded 1 USB IO Input(옵션)
Audio Output | 1 PC Audio L/R Stereo, 3.5mm pin Jack 1 USB IO Output(옵션)
Video Encoding | H.264
녹화 파일 형식 | MP4, TS
Video Bit Rate | 700K~30Mbps
Streaming Format | RTMP, UDP, HLS
I/O Port | 2 USB이상 1 LAN(RJ-45)_Network
Video Signal Format | 1920*1080p(60,59.94,50), 1920*1080i(60,59.94,50) 1280*720p(60,59.94,50)
CPU | Intel CPU
RAM | 16GB이상
STORAGE | 1 SSD 240GB이상, 1 HDD 1TB 이상
OS | Windows 11 Pro, 64bit Mode
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | AC220V
Power Consumption | 110W
Product Weight | 10.8Kg
Dimension | 430(w)*132(h)*400(d), 손잡이 제외