## Slide 1
기타장비
I Technical Specifications
 |  | BDS-LECASTER 320A | 
I G2B 24295008 |  |  | 
I 조달가격 11,500,000원 |  |  | 
I Choice Point
저장장치(수업녹화장치_PRO-LIVECASTER 300H) 시스템 작동 시 사물의 식별이 가능한 화질의 영상 녹화. HDMI 또는 SDI, USB Camera입력, PC의 영상을 하나의 컨텐츠로 저장 고화질의 다채널녹화(모드옵션) 녹화 제어기능 (시작/종료/일시정지) 화상강의 SW연동 PC자료및 멀티출력 멀티PIP프리셋(임의 위치, 크기)설정 자막, 크로마키기능 스트리밍방송 미니메뉴 자동추적(딥러닝AI) 카메라제어 PTZ카메라(BP-201) 2D및 3D 모션추측 알고리즘의 DNR탑재 저소음 모터, PTZ 제어를 위한 서보 알고리즘, 프리셋위치 오차(±0.01°) 광학 x20배줌 다양한 출력 : Network H.265의 ONVIF, HDMI, (3G)HD-SDI 수평속도 : 0.1-100°/s; 수직속도 : 0.1-60°/s 1080P60/59.94/50/30/25,1080I60/59.94/50,720P60/50 다양한 비디오출력 PANING: 340°수평각도, TILT: 120°수직각도 최대255 프리셋 저장 다양한 제어(IR리모컨,RS-232C,HDBaseT) IR리모컨을 통한 제어가능 PTZ카메라(BP-203U) 스마트하고 세련된 디자인, 클라우드 기반 회의에 이상적 1/2.8 인치 5MP 이미지 센서 다양한 비디오 형식 간 빠른 전환 : 1 초 미만 10 배 광학 줌 + 12 배 디지털 줌 USB2.0 고속 출력 효과적인 RS232/ RS485제어 최대 128 개의 사전 설정
관공서, 기업, 학교, 공공기관 등에서 수업녹화에 사용하는 장치로서 저장장치(PRO-LIVECASTER 300H)및 카메라
(BP-201), 카메라(BP-203U), 오디오인터페이스, 무선마이크 등으로 로 구성된 수업자동녹화시스템 제품
Spec Item | Details(PRO-LIVECASTER 300H)
Video Input(note1) | 2 x HDMI, 2 x SDI, 3 x USB_CAM (동시에 입력 3 채널만 지원)
Video Output(note2) | 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x DP
Video Signal Format | 1920*1080p(60,59.94,50),1920*1080i(60,59.94,50) 1280*720p(60,59.94,50)
Audio Input | 2 HDMI/SDI Embedded, 1 USB IO Input(옵션)
Audio Output | 1 PC Audio L/R Stereo, 3.5mm pin Jack, 1 USB IO Output(옵션)
Video Encoding | H.264
녹화 파일 형식 | MP4, TS
Video Bit Rate | 700K~30Mbps
Streaming Format | RTMP, UDP, HLS
I/O Port | 2 USB이상,1 LAN(RJ-45)_Network
Video Signal Format | 1920*1080p(60,59.94,50), 1920*1080i(60,59.94,50) 1280*720p(60,59.94,50)
CPU | Intel CPU
RAM | 16GB 이상
STORAGE | 1 SSD 240GB이상, 1 HDD 1TB 이상
OS | Windows 11 Pro, 64bit Mode
Operating Temperature | 0~40°C
Power Requirements | AC 220V
Power Consumption | 110 W
Product Weight | 10.8Kg
Dimension | 430(w)*132(h)*400(d), 손잡이 제외
Spec Item | Details 카메라 1(BP-201)
해상도 | 1920 x 1080
프레임 | 30
컨트롤 기능 | 상/하, 좌/우, 줌인/줌아웃
비디오 포트 | HDMI, SDI
줌배율 | 20배(광학)
사이즈(WxHxD) | 214 × 172 x 136 mm
Spec Item | Details 카메라 2(BP-203U)
해상도 | 1920 x 1080
프레임 | 30
컨트롤 기능 | 상/하, 좌/우, 줌인/줌아웃
비디오 포트 | USB3.0
줌배율 | 10배(광학)
사이즈(WxHxD) | 148×132×161 mm
오디오 인터페이스(UMC22) 2*2의 USB오디오 인터페이스 전문적인 48Khz의 셈플해상도 Mac OS X 및 Windows XP이상 지원 고품질 마이크 프리앰프설계 +48V 팬텀파워 무선수신기_송신기 (NWS-913 & MIC) 22채널 선택 UHF로 주파수 간섭 없는 채널을 선택 스퀠치 조정으로 송신의 품질이 좋고 신호 끊김과 혼선을 방지 ASC / PLL 기능 기본 탑재로 채널 송.수신 채널 편리 후면에 LINE / MIC 오디오 레벨 설정이 가능