## Slide 1
기타장비
I Technical Specifications
 |  | PORTABLE-CASTER I I | 
I G2B 24857753 |  |  | 
I 조달가격 6,600,000원 |  |  | 
I Choice Point
최대 6ch 입력(4 HDMI, 2 USB/ IP)기능_동시 6채널 고화질 11.6“ LCD패널 적용 직관적인 조작과 고 신뢰성의 컨트롤 버튼 2 HDMI 출력단자(1 Multiview, 1 PGM) 2 MIC 입력단자와 오디오 출력기능 외부 프로그램연동의 UVC 출력기능(영상캡쳐) IP 카메라 입력 연결기능 USB Drive(USB_HDD/SSD)연결의 녹화기능 USB Drive의 이미지 파일재생 송출기능 실시간 멀티 스트리밍 방송기능(동시 4개의 플랫폼 업로드_UTUBE등) 임의위치 및 크기조절의 PIP화면구성 로고, 자막 저장 송출기능 서로 다른 포맷의 입력 기능 PGM 출력 포맷(1080p_60, 1080i, 720p) 설정 기능 고 화질 녹화(1920*1080) 기능 Cut/Fade/Wipe등 다양한 전환 효과 오디오 Mixer, On/Off, 레벨 조정 기능 편리한 녹화 및 Streaming 제어버튼 EMG (Emergency Color bar)버튼 제공
Spec Item | Details
Video Input Source (note1) | 4 HDMI, 2 USB/IP Camera (동시 6ch)
Video Output | 1 HDMI (PGM) 1 HDMI (Multi View)
Audio Input | 4 HDMI Embedded Audio 2 L/R(MIC), 6.3mm Jack(-40db~0db)
Audio Output | 1 HDMI Embedded Audio with PGM 1 Audio L/R Stereo, 3.5mm Jack(-5dbm)
HDMI In/Out 포맷 | 1920*1080, 50/60p/i 1280*720p. 50/60p
Multi view 출력 포맷 | 1920*1080, 60p
LCD Display | 11.6inch TFT-LCD, 16.7Mcolor
USB I/O | 1 USB3.0-A, (USB Drive HDD/SSD_Image, Video Record) 1 USB3.0 A, (UVC_PC Capture)
LAN | 1 RJ-45, 10M/100M/1000M Ethernet
Video Effects | Fade(Mix), Wipe, PIP
Recording File 포맷 | MP4, TS (Selected)
REC Video Encoding | H.264
REC Video Bit Rate | 500K~40Mbps_Adjust
USB Media Disk 포맷 | FAT32, NTFS, EXFAT
USB 이미지 파일 포맷 | PNG, BMP, JPG(권장파일: PNG, 1920*1080, 크기<1MB)
UVC Output(USB) | UVC Standard
Live Streaming Format | H.264
Live Streaming 해상도 | 1920*1080
Live Streaming Format | RTMP, RTMPS
IP Stream Decoding 포맷 | H.264
IP Decoding Resolution | 1920*1080
IP Decoding Protocol | HTTP-TS, RTS, HLS, FLV, RTMP
사용 온도범위 | 0~40°C(32~104°F)
사용 습도범위 | 20~80% RH
전원 입력 | DC 12V
소비 전력 | 18W
제품 무게 | 2.8kg
제품 크기 (w*h*d)mm | 302 * 52 * 201 (받침대, 손잡이 제외)
이동형 AV스위쳐로서 학교, 관공서의 강의실, 회의실, 콘텐츠 제작실, 방송실 등에서 사용하는 제품